## Slide 1: Что для нас актуально в позиционировании линз Парагон?

## Slide 2: Научность: Ортокератология (ОК) – клиническая технология временного изменения рефракции глаза
ОК является одним из наиболее новых направлений в коррекции рефракционных нарушений.
Определение ортокератологии (1971 год)
«ОК – это уменьшение, модификация либо устранение рефракционных нарушений путём программного использования контактных линз».

## Slide 3: Начало
первая идея - Eugene Kalt изменить в помощью заведомо плоских линз кривизну роговицы у пациентов с кератоконусом
Morrison RJ. впервые опубликовал феномен уплощения роговицы у миопов (1 000 пациентов) при пользовании более плоскими ПММА роговичными линзами Contact lenses and the progression of myopia. J Am Optom Assoc 1957;
Jessen GN в 1962 году на 2-м интернациональном конгрессе контактологии в Чикаго впервые описал «ортофокус» технологию Contact lenses as a therapeutic device. Am J Optom Arch Am Acad Optom1964;
Kerns RL. – длительное (3 года) клиническое наблюдение Research in orthokeratology.Part III: results and observations. J Am Optom Assoc 1976.
НАЧАЛО

## Slide 4
первая идея - Eugene Kalt изменить в помощью заведомо плоских линз кривизну роговицы у пациентов с кератоконусом
Morrison RJ. впервые опубликовал феномен уплощения роговицы у миопов (1 000 пациентов) при пользовании более плоскими ПММА роговичными линзами Contact lenses and the progression of myopia. J Am Optom Assoc 1957;
Jessen GN в 1962 году на 2-м интернациональном конгрессе контактологии в Чикаго впервые описал «ортофокус» технологию Contact lenses as a therapeutic device. Am J Optom Arch Am Acad Optom1964;
Kerns RL. – длительное (3 года) клиническое наблюдение Research in orthokeratology.Part III: results and observations. J Am Optom Assoc 1976.
История НАЧАЛО

## Slide 5: Научная литература

## Slide 6: Как работает линза???
Notes: In order for this treatment to work properly, there needs to be two forces at work. One is the positive “push” force from the base curve of the lens that is calculated to be flatter than the corneal curvature. The lens never touches the corneal surface and there is always a thin layer of tears between the back surface of the lens and the corneal surface. The second force is the negative “pull” force caused by the unequal tear volume under the entire lens. Once the proper tear volumes under the lens are created, and properly centered, the system becomes closed or sealed off. In the system does not have the appropriate sealed alignment or adequate tear volume differences under the lens, you will never achieve complete treatment.

## Slide 7
BC: 38.00 D. (8.90 mm) Dia: 10.5 OZ: 6.0
Объяснение действия линзы:
Жидкость стремиться к состоянию баланса, что и создаёт положительное микро капиллярное давление в центре и отрицательное в прилежащей части. Микро капиллярное давление воздействует на роговицу, изменяя её профиль – уплощая центральную зону роговицы и тем самым дозированно ослабля рефракцию глаза
5 microns
Perfect RC
RZD .550
Notes: This slide shows us the appropriate tear film volumes under the lens itself. You can see the center and periphery shows a very thin tear layer while the relief area, which is the where the reverse curve is located, has hundreds of microns of tear volume. There is a slight tear volume at the lens edge which we term as the amount of edge lift. These tear volumes are controlled by altering the lens parameters for the individual eye.

## Slide 8: Требования к современному дизайну линз:
соединение зон с мягким переходом
тангенциальное положение края линзы к роговице
достаточная лечебная зона

## Slide 9: Какие компании имеют международные сертификаты:
CRT Approval
Corneal Refractive Therapy (CRT)
Fargo Design
Menicon CRT
Paragon RG-4
Orison
Siesta
GOV
VST Approval
BE Design
Contex E System
DreamLens
Emerald Design
NightMoves
MiracLens
Controlled Kerato-Reformation (CKR)
OrthoFocus
Vipok II
WAVE
E-lens
SuperBridge
Notes: Since the reverse geometry design was found to be the most effective for corneal reshaping, there have been many manufacturers that offer their lens designs. Originally, overnight wear was not approved by the FDA. Paragon Vision Sciences was the first to submit for this approval and was granted in June of 2002. There were several manufacturers that fell under that approval….listed on the left. Two years later, Bausch + Lomb received approval under an umbrella of lens designs called Vision Shaping Treatment or VST. Those designs are listed on the right. With the exception of the CRT design, each of these lens designs are very similar and mostly of the standard 4 curve variety.

## Slide 10
Paragon CRT
Преимущества CRT 100 - Гармонические Поверхности
30% тоньше
30% больше О2
«стандартные» линзы
Стандартные ОК линзы и линзы Paragon CRT
Notes: The Paragon CRT design includes “harmonic” surfaces. The advantages are thinner, lighter lenses. Up to 30% thinner, delivering additional Dk/L.

## Slide 11: Понимание возможностей линз: Конечный «пункт»– достижение сферичной формы:
- уплощение центра + увеличение крутизны средней периферии = сферитизация (центральная и периферия кератометрия уравниваются)
Формула расчёт предполагаемого рефракционного изменения - ^Rx=e/0.21 (Montford (1997)

## Slide 12: Знание гистологии и морфологии роговицы. В КАКИХ СЛОЯХ РОГОВИЦЫ ПРОИСХОДИТ ИЗМЕНЕНИЕ ЕЁ ТОЛЩИНЫ?
Изучение этого вопроса проведено на уровне гистологических исследований и конфокальной микроскопии.
Mastubara M, Kemei J, Takeda S (2004) – исследование на глазах кроликов ( 14 дней по 8 часов в сутки)
Cheah PS, Bariah MA, Myint M, Lye MS, (2008) – исследование на глазах котов
обнаружено истончение центральной и утолщение средней периферии эпителия
Notes: Now let’s discuss how this treatment works. At first, there were many theories as to what actually happens to the epithelium and other corneal layers during the treatment process. The list show here are some of the possibilities…

## Slide 13: Гистоморфологические исследования роговицы котов через 4 и 8 часов, 4 и 14 дней. (постоянное ношение линзы под закрытыми (сшитыми) веками!!
Compression
Normal
Notes: Now that we know how the lens design works, let’s look at what happens to the cornea when the lenses are worn. Earlier we saw a slide that had several theories of what could be the possibilities but studies have shown that there is no cell migration. The cells are bound together so rather than migrating the fluids within the cells move from areas that are compressed to the areas of relief. This slide shows that the same number of cells are in place, just compressed.

## Slide 14
Myopic Correction
Notes: This slide shows the epithelial changes at the intervals compared to the control group. You can clearly see the thinning of the areas of central corneal compression and the areas of thickening in the mid-periphery. The fluids in the areas of compression move to the mid-peripheral cells and engorge them to create the thickening effect.

## Slide 15
Central
Cornea
Mid
Peripheral
Peripheral
Mid
Peripheral
Peripheral
Notes: This slide shows the areas of the epithelial and slight stromal changes in concert with the lens design. The two areas of compression coincide with the central and mid-peripheral alignment and the areas of relief coincide with the reverse curve of the lens.

## Slide 16: Гистоморфологические исследования: Cheah PS, Bariah MA, Myint M, Lye MS, 2008 –исследование на глазах приматов.
В центральной части роговицы :
компрессия клеток
- крыловидные клетки короче
-базальные клетки «приземистее»
-количество базальных клеток не меняется
В парацентральной зоне:
утолщение
- Сквамозные клетки имеют большие размеры и овальные ядра
– эксфолиация клеток идёт дольше
- не отмечено увеличения слоёв эпителия

## Slide 17
Не отмечено нарушения структуры микроворсинок, десмосомных связей.
Ортокератологические линзы не вызывают прогибания роговицы и её деформации.
ОК не оказывают действия:
на заднюю поверхность роговицы (Villa-Collar C, 2009)
на структуру дренажной зоны глаза (Nieto-Bona A, 2011)
на глубину передней камеры (Xie PY 2007)

## Slide 18: Гистохимические исследования. Mastubara M, Kemei J, Takeda S (2004) – исследование на глазах кроликов.
После 14 дневного ношение линз продолжительностью по 8 часов в сутки не обнаружено изменений в структуре гликогеновых гранул и нарушения продукции гликогена клетками. Отмечен большее количество митоз в центральной части, чем в парацентральной.
Гистохимический анализ показал некоторую активность лактатдегидрогеназы в центре роговицы и незначительное повышение активности бета-глукоронидазы и щелочной фосфатазы в парацентральном отделе роговицы.
Гистохимические исследования показали отсутствие заметного повреждения функции эпителиальных клеток.
ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОСВЕННО ГОВОРЯТ ОБ ОТСУТСТВИИ ЗНАЧИМОЙ ДЛЯ РОГОВИЦЫ ГИПОКСИИ.

## Slide 19: Биохимические исследования концентрации ТБК реактивных продуктов в слезе через 7 и 30 дней после начала пользования ОК линзами (Нагорский П.Г. 2007)
к 7 дню концентрация ТБК продуктов незначительно выросла,
к 30-му дня нормализовалась.
В период адаптации отмечается незначительная воспалительная реакция, которая проходит к концу месяца - времени полной адаптации роговицы к линзам.

## Slide 20: Конфокальная микроскопия
плотность стромальных клеток не меняется
отмечается некоторое увеличение активности кератоцитов
Не отмечается нарушения строения и плотности клеток эндотелия (Нагорский п.г.2007, Nieto-bona A, 2011)
Gonzalez –mesa A, 2011 показал, что все изменения клеточных структур эпителия исчезают через 1 месяц после прекращения пользования ОК линзами.

## Slide 21: Конфокальная микроскопия

## Slide 22: Сколько же надо Дк/т?
Многие авторы отмечают что реакция эпителиальных клеток в большой степени зависит от кислородной проницаемости материала линз

## Slide 23: В чём разница Дк и ДК/т? Игра слов?
Кислородная проницаемость выражает способность материала линзы пропускать кислород – Дк
Кислородная трансмиссия способность линзы проводить кислород в соотношении с её толщиной (кислородная проницаемость делённая на толщину линзы) - Дк/т
Холден и Мерц определили безопасный лимит кислородной трансмиссии, основываясь на оценке роговичного отёка под одетой линзой.

## Slide 24: Критерий Холдена - Мерца – 125ЕД (Holden B. Mertz G. 1984) Показатель кислородной трансмиссии в 120Дк/Т является «золотым стандартом»

## Slide 25
Дк/т материала HDS 100(Парагон) – 145ЕД
материала Z-Menicon – 160Ед.
Сегодня это самый кислородопроницаемый материал в мире!
Компания Меникон поставляет материал для производства линз Z-CRT (Парагон).
Толщина линз CRT 100 - 180 мкм.
Максимальная кислородная трансмиссия!!

## Slide 26: Знание оптических возможностей ОК линз:
Зависит от конструкции линзы.
Официально утверждённые показания для ортокератологии:
США (FDA) -6.0Д.
Британия до -5.0Д
Австралия, Тайвань, Южная Африка. Восточная Азия – до -8.0Д.
ortho-k.net (сайт американской академии ортокератологии) :
6мкм истончения центра роговицы обеспечивает оптический эффект в 1 Д уменьшения близорукости.
6 диоптрий обеспечивается за счёт уменьшения толщины до 36 мкм, что является безопасной зоной для ортокератологической коррекции.

## Slide 27: Позитивное действие на зрительную систему ИЗМЕНЕНИЕ АККОМОДАЦИИ
Первые работы о заме дляющем влиянии ОК линз на прогрессию близорукости - 2004 году (Cheung, Edwards).
2006 году впервые на Британском конгрессе контактологии официально заявлено, что ОК замедляет развитие близорукости.
Клинические исследования, подтвердившие предположение: LORIC(Гонконг), SMART (США), COOKI (США), Yong Kong study, ROK (Австралия)
ОК линзами увеличивают резервы аккомодации и конвергенцию у детей ( Ковалёв А 2006, Тарутта Е,2010 Brand . 2008)
Механизм стабилизации близорукости с помощью ОК линз обсуждается до сих пор.

## Slide 28: Знание возможных осложнений и их причин: ОСЛОЖНЕНИЯ
индуцированный астигматизм
эпителиопатии
кератиты

## Slide 29
«При Дк 80Ед утренняя эпителиопатия в течение перых 2-х недель пользования линзами встречается у 22% пациентов, при ДК 100Ед – только в 11% случаев ( что сопоставимо с утренней эпителиопатией обследованных волонтёров не пользовавшихся линзами в ночное время – 8%,» (Sun X. 2006).

## Slide 30: Частота кератитов: 1 на 10 000 (при МКЛ – 4 на 10 000).
Бактериальное «прилипание» к ОК линзам и другим жёстким газопроницаемым линзам одинаково, а «прилипание» к мягким силикон-гидрогелевым – выше.
Интенсивный обмен слезы под линзой
Однако закрытые веки способствуют повышению рисков воспаления роговицы при бактериальной контаминации линз. (Swarbrick Н.)

## Slide 32: Основные факторы риска развития кератитов при пользовании ЛЮБЫМИ линзами:
Изменение нормальной окулярной флоры
Нарушение режима чистки линз и хранения
Формирование колоний микроорганизмов в контейнере либо растворе
Нарушение слезы
Нарушение эпителия
Гипоксия

## Slide 33: Основные факторы риска развития кератитов при пользовании ОК линзами:
Несоблюдение режима очистки линзы, редкая смена контейнера
Использование водопроводной воды для чистки линз.
Неадекватный подбор линз.

## Slide 34: Знание требований к безопасному пользованию ОК
Качество материала и дизайн линзы
Правильный подбор
Своевременная смена линз
Обучение пользователей гигиене и уходу за линзами
Хранение линз сухими
Частая смена контейнеров и растворов.

## Slide 35: Кооперация врача и пациента
Особое внимание детям и обучение родителей и детей правилам пользования линзами.
Пациенты должны быть предупреждены о рисках инфекционного воспаления роговицы и должны иметь возможность быстрого обращения в лечащему врачу.

## Slide 36: Знание преимуществ ОК перед МКЛ
1 .В два раза меньший срок пребывания в линзах по сравнению с дневными - уменьшает явления сухого глаза
2.Меньшая зависимость от коррекции – высокое зрение и в линзах и без них
3. Управляемость ситуацией – исключаются непредвиденные ситуации связанные с потерей либо поломкой очков и линз.
Стоимость.

## Slide 37: + и - Анкетирование пациентов: - 67.7% пациентов предпочло ОК линзы - 32.2% - МКЛ (Michael j, Optometry and vision science, 2008)
В пользу ночных линз приведены следующие аргументы :
В пользу МКЛ приведены следующие аргументы:
Отсутствие ограничений в активности
Меньшая зависимость от средств коррекции
Комфорт в течение дня и отсутствие явлений сухого глаза.
Чёткое зрение
Отсутствие явлений светорассеяния в вечернее время
Стабильность чёткого зрения вечером.

## Slide 38: Новости!! Ортокератологические Общества
Ортокератологическая Академия Америки – OAA (Orthokeratology Academy of America). 2000год
Британское ортокератологическое общество BOKS (British Orthokeratology Society).
OSO (Orthokeratology Society of Oceania) – Ортокератологическое общество Австралии и Океании,
Европейская Академия ортокератологии.

## Slide 39: Адресуйте пациентов на сайт сайт Парагон на русском языке! CRT.CLUB

## Slide 40: Спасибо за Внимание!